T-VER-S-METH-06-15

ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

(Energy efficiency for buildings)

(ฉบับที่ 01)

Scope: 03 - Energy demand

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

| ชื่อระเบียบวิธีฯ (Methodology) | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (Energy efficiency for buildings) |
| --- | --- |
| ประเภทโครงการ (Project Type) | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโรงงาน และในครัวเรือน |
| สาขาและขอบข่าย (Scope) | 03 – Energy demand (ความต้องการการใช้พลังงาน) |
| ลักษณะโครงการ(Project Outline) | เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า และ/หรือ การเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนสูงเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำ |
| ลักษณะของกิจกรรมโครงการที่เข้าข่าย(Applicability) | ต้องเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของระบบหรือมาตรการต่างๆ ในอาคารที่มีอยู่ อาคารที่มีการดัดแปลง หรืออาคารใหม่ ได้แก่ ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน มอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องจักร กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนสูงเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำ โดยที่ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะ (Specific Energy Consumption: SEC) ของระบบหลังดำเนินโครงการต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับก่อนดำเนินโครงการ กิจกรรมการจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management Systems) กิจกรรมการติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล สำหรับใช้เองภายในอาคาร ผู้พัฒนาโครงการต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ต้องไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมนอกขอบเขตโครงการ |
| เงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions) | โดยมีเงื่อนไขของโครงการ ดังนี้ ต้องเป็นการติดตั้งระบบ หรืออุปกรณ์ หรือเครื่องจักรใหม่เท่านั้นเพื่อทดแทนระบบเดิม (Replacement) หรือปรับเปลี่ยนปรับปรุง (Rehabilitation) ไม่เป็นกิจกรรมลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือไฟฟ้าในการผลิตพลังงานความร้อน เช่น หุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน เป็นต้น ต้องมีการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 1 กิจกรรม ประเภทอาคารที่เข้าข่าย ดังนี้ 1) สำนักงาน 2) โรงแรม 3) โรงพยาบาล 4) ศูนย์การค้า 5) โรงมหรสพ 6) สถานบริการ 7) อาคารชุมนุมคน 8) อาคารชุด และ 9) สถานศึกษา |
| วันเริ่มดำเนินโครงการ (Project Starting Date) | วันที่โครงการมีการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบแล้วเสร็จและผ่านการทดสอบระบบเต็มรูปแบบเพื่อส่งมอบให้เจ้าของโครงการ และบันทึกข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก |
| หมายเหตุ | - |

รายละเอียดระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

- ลักษณะและขอบเขตโครงการ (Scope of Project)

เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า และ/หรือการเปลี่ยนเชื้อเพลิงในอาคารตามประเภทที่ระบุไว้ ในเงื่อนไขของกิจกรรมโครงการ (Project Conditions)

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า เช่น ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง การจัดการพลังงานในอาคาร (Building Energy Management Systems) เป็นต้น

การเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำ เช่น การเปลี่ยนจากน้ำมันดีเซลมาใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

การติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในอาคาร เช่น ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

การปรับปรุงอาคาร หรือโครงสร้างอาคาร เช่น การติดตั้งผนังกรอบอาคารประหยัดพลังงาน เป็นต้น

ขอบเขตโครงการพิจารณาสภาพทางภูมิศาสตร์ของอาคาร ได้แก่ อาคารเดี่ยว กลุ่มอาคาร ที่มีการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

- ข้อมูลกรณีฐาน (Baseline Scenario)

การพิจารณากรณีฐานเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า หรือเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนสูงโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่เดิม หรือค่าเฉลี่ยของอาคารที่มีลักษณะเดียวกัน หรือข้อกำหนด หรือมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และให้ใช้ค่าที่เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ (Conservativeness)

- กิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำมาใช้ในการคำนวณ

| การปล่อยก๊าซ เรือนกระจก | แหล่งกำเนิด ก๊าซเรือนกระจก | ชนิดของ ก๊าซเรือนกระจก | รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| --- | --- | --- | --- |
| กรณีฐาน | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าซึ่งผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
|  | การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง | CO2 | การลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งที่ถูกทดแทนโดยไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การผลิตพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนสูง |
| การดำเนินโครงการ | การใช้ไฟฟ้า | CO2 | การใช้ไฟฟ้าซึ่งผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล |
|  | การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล | CO2 | การผลิตพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำ |
| นอกขอบเขตโครงการ | ไม่เกี่ยวข้อง | - | - |

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน (Baseline Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานนั้น จะคิดเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนที่นำไปทดแทนในอาคาร และการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนสูง ดังนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน สามารถคำนวณได้ ดังนี้ BEy = BEEC,y + BERE,y + BEFuel Switching,y โดยที่ BEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) BEEC,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าของอาคารจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) BERE,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ถูกทดแทนโดยไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ในปี y (tCO2/year) BEFuel Switching,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนสูงจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) 4.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าของอาคารจากกรณีฐาน ทางเลือกที่ 1 คำนวณจากข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานก่อนดำเนินโครงการ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐานจะพิจารณาผลรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าของอาคาร หรืออาคารที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น ประเภทอาคาร รูปแบบการใช้งาน เป็นต้น BEEC,y = ∑(ECBL,j,y x 10-3) x ADJj,y x EFEC,PJ,y โดยที่ BEEC,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าของอาคารจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) ECBL,j,y = ปริมาณไฟฟ้าจากระบบสายส่งที่ใช้ของอาคาร j จากกรณีฐาน ในปี y (kWh/year) EFEC,PJ,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) j = อาคารที่รวมอยู่ในขอบเขตโครงการ ADJj,y = ค่าปรับแก้ ในปี y ADJj,y = GFAPJ,j,y / GFABL,j,y โดยที่ GFAPJ,j,y = พื้นที่ใช้สอยของอาคาร j ในการดำเนินโครงการ ในปี y (m2) GFABL,j,y = พื้นที่ใช้สอยของอาคาร j สำหรับกรณีฐาน ในปี y (m2) ทางเลือกที่ 2 คำนวณจากค่ามาตรฐาน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐานจะพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า ของอาคารอ้างอิง (อาคารอ้างอิง หมายถึง แบบแปลนของอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงซึ่งมีพื้นที่การใช้งาน ทิศทาง และพื้นที่ของเปลือกอาคารแต่ละด้านเช่นเดียวกับอาคารที่ออกแบบ) BEEC,y = ( (ECBL,Ref,j,y x 10-3) x (HPJ,j,y /HBL,j,y) x ADJj,y x EFEC,PJ,y โดยที่ BEEC,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าของอาคารจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) ECBL,Ref,j,y = ค่าการใช้ไฟฟ้าของอาคารอ้างอิง j ในปี y (kWh/year) HPJ,j,y = จำนวนชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยในอาคาร j ในการดำเนินโครงการ ในปี y (ชั่วโมง) HBL,j,y = จำนวนชั่วโมงการใช้งานในอาคาร j สำหรับกรณีฐาน ในปี y (ชั่วโมง) EFEC,PJ,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) ADJj,y = ค่าปรับแก้ ในปี y 4.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ถูกทดแทนโดยไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐานจะพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยคิดเทียบเท่าจากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนที่นำไปทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งหรือทดแทนไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อใช้เอง BERE,y = EGConsumer,PJ,y x EFEC,y โดยที่ BERE,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ถูกทดแทนโดยไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ในปี y (tCO2/year) EGConsumer,PJ,y = ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เพื่อใช้เองจากการดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียน ในปี y EFEC,PJ,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) 4.3 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของอาคารจากกรณีฐาน สำหรับการเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐานจะพิจารณาเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนสูง BEFuel Switching,y = ((FCPJ,i,j,y ( NCVFF,PJ,i,y ( EFCO2,BL,i x 10-9 โดยที่ BEFuel Switching,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนสูงจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) FCPJ,i,j,y = ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำประเภท i ของอาคาร j ในการดำเนินโครงการ ในปี y (unit/year) NCVFF,PJ,i,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำประเภท i ในการดำเนินโครงการ ในปี y (MJ/unit) EFCO2,BL,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนสูงประเภท i ที่ใช้ในกรณีฐาน (kgCO2/TJ)

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ (Project Emission)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการนั้น จะคิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง และการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำจากการดำเนินโครงการ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ PEy = PEEL,y + PEFuel Switching,y โดยที่ PEy = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year) PEEL,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year) PEFuel Switching,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำจากการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year) 5.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งหรือการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล PEEL,y = (ECPJ,y x 10-3) x EFEC,PJ,y โดยที่ PEEL,y = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าในการดำเนินโครงการ ในปี y (tCO2/year) ECPJ,y = ปริมาณไฟฟ้าจากระบบสายส่งที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ในปี y (kWh/year) EFEC,PJ,y = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าในปี y (tCO2/MWh) 5.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำ PEFuel Switching,y = ((FCPJ,i,j,y ( NCVFF,PJ,i,y ( EFCO2,PJ,i x 10-9 โดยที่ PEFuel Switching,y = ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนสูงจากกรณีฐาน ในปี y (tCO2/year) FCPJ, i,j,y = ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำประเภท i ของอาคาร j ในการดำเนินโครงการ ในปี y (unit/year) NCVFF,PJ,i,y = ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำประเภท i ในการดำเนินโครงการ ในปี y (MJ/unit) EFCO2,PJ,i = ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำ ประเภท i ที่ใช้ในกรณีฐาน (kgCO2/TJ)

- การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการ (Leakage Emission)

ไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

- การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction)

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการ สามารถคำนวณได้ ดังนี้ ERy = BEy-PEy - LEy โดยที่ ERy = การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี y (tCO2/year) BEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกรณีฐานในปี y (tCO2/year) PEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินโครงการในปี y (tCO2/year) LEy = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกขอบเขตโครงการในปี y (tCO2/year)

- การติดตามผลการดำเนินโครงการ (Monitoring Plan)

ข้อมูลและพารามิเตอร์ที่ต้องมีการติดตามผลรวมถึงวิธีการตรวจวัด และการประเมิน ตามข้อกำหนดของ อบก.

  - พารามิเตอร์ที่ไม่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | ECBL,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าจากระบบสายส่งที่ใช้ของอาคาร j จากกรณีฐาน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัดของอาคาร หรืออาคารที่มีลักษณะเดียวกัน (เช่น ประเภทอาคาร รูปแบบการใช้งาน) โดยใช้ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี หรือ จากข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ โดยเป็นช่วงที่มีการใช้งานอาคารปกติ |

| พารามิเตอร์ | ECBL,Ref,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ค่าการใช้ไฟฟ้าของอาคารอ้างอิง j ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 วิธีการที่กระทรวงพลังงานประกาศ หรือ ทางเลือกที่ 2 โปรแกรม BEC (Building Energy Code) Web-based. กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) หรือ ทางเลือกที่ 3 แบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการยอมรับ |
| หมายเหตุ | ไม่นำค่าไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมาพิจารณา |

| พารามิเตอร์ | HBL,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ชั่วโมง |
| ความหมาย | จำนวนชั่วโมงการใช้งานในอาคาร j สำหรับกรณีฐาน ในปี y (ชั่วโมง) |
| แหล่งข้อมูล | ตามวิธีการที่เลือกใช้ในการประเมินค่าการใช้พลังงานของอาคารอ้างอิง |
| หมายเหตุ | โปรแกรม BEC (Building Energy Code) Web-based กำหนดการใช้งาน 365 วันต่อปี และจำนวนชั่วโมงการใช้งานขึ้นอยู่กับประเภทของอาคาร ดังนี้ สถานศึกษา สำนักงาน มีจำนวนชั่วโมงการใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ศูนย์การค้า โรงมหรสพ สถานบริการ และอาคารชุมนุมคน มีจำนวนชั่วโมงการใช้งาน 12 ชั่วโมงต่อวัน โรงแรม โรงพยาบาล และอาคารชุด มีจำนวนชั่วโมงการใช้งาน 24 ชั่วโมงต่อวัน |

| พารามิเตอร์ | NCVFF,PJ,i,y |
| --- | --- |
| หน่วย | MJ/unit |
| ความหมาย | ค่าความร้อนสุทธิ (Net Calorific Value) ของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำประเภท i ในการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ทางเลือกที่ 1 ค่าความร้อนสุทธิของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ระบุในใบแจ้งหนี้ (Invoice) จากผู้ผลิตเชื้อเพลิง (Fuel Supplier) ทางเลือกที่ 2 จากการตรวจวัด ทางเลือกที่ 3 รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย กระทรวงพลังงาน |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,BL,i |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/TJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนสูงประเภท i ที่ใช้ในกรณีฐาน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories |

| พารามิเตอร์ | EFCO2,PJ,i |
| --- | --- |
| หน่วย | kgCO2/TJ |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำ ประเภท i ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | ตารางที่ 1.4 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories |

8.2 พารามิเตอร์ที่ต้องติดตามผล

| พารามิเตอร์ | EFEC,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | tCO2/MWh |
| ความหมาย | ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการใช้ไฟฟ้าในปี y |
| แหล่งข้อมูล | กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ข้อมูลจากรายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิต/การใช้ไฟฟ้า (Emission Factor) สำหรับโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประกาศโดย อบก. กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ใช้การคำนวณตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด |
| วิธีการติดตามผล | สำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศ กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด สำหรับการติดตามผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศตามปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้กรณีที่ปี พ.ศ. ของช่วงระยะเวลาที่ขอรับรองคาร์บอนเครดิตนั้นยังไม่มีค่า EFEC,PJ,y ที่ อบก. ประกาศ ให้ใช้ค่า EFEC,PJ,y ล่าสุดที่ อบก. ประกาศแทนในปีนั้น กรณีที่ใช้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตอื่นๆ ให้คำนวณค่า EFEC,PJ,y ตาม T-VER-S-TOOL-02-01 ฉบับล่าสุด |

| พารามิเตอร์ | EGConsumer,PJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เพื่อใช้เองจากการดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |
| หมายเหตุ | กรณีที่อาคารมีการติดตั้งและใช้พลังงานหมุนเวียนในอาคารเกิน 3 ปีก่อนเริ่มดำเนินโครงการ หรือมีการขอรับรองคาร์บอนเครดิตจากการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยใช้ระเบียบวิธีฯ T-VER-METH-AE-01 หรือการรับรองโดยใช้กลไกอื่น จะไม่พิจารณาปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เพื่อใช้เองจากการดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียน โดยผู้พัฒนาโครงการต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้นั้นไม่ได้รับผลกระทบจากการติดตั้งและใช้พลังงานหมุนเวียนที่อยู่นอกขอบเขตโครงการ |

| พารามิเตอร์ | GFABL,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | m2 |
| ความหมาย | พื้นที่ใช้สอยของอาคาร j สำหรับกรณีฐาน ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | แบบแปลน หรือการตรวจวัดขนาดพื้นที่ |
| วิธีการติดตามผล | แบบแปลนที่ก่อสร้างสร้างแล้วเสร็จ หรือแบบแปลนก่อสร้างที่ได้รับการอนุญาต ในช่วงติดตามผลต้องมีการตรวจสอบยืนยันว่าแบบแปลนอาคารกับสถานที่จริงนั้นถูกต้อง |
| หมายเหตุ | พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงด้วย อ้างอิง: กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 |

| พารามิเตอร์ | GFAPJ,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | m2 |
| ความหมาย | พื้นที่ใช้สอยของอาคาร j ในการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | บันทึก หรือแบบสำรวจ |
| วิธีการติดตามผล | พื้นที่อาคารที่มีการใช้งานในช่วงการดำเนินโครงการ ต้องมีจัดเก็บข้อมูลทุกปี โดยต้องระบุวิธีการประเมินไว้ชัดเจน เช่น อ้างอิงผู้เช่าพื้นที่ จำนวนการเข้าพัก เป็นต้น กรณีใช้แบบสำรวจ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กำหนดที่ระดับความเชื่อมั่น 90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10 |
| หมายเหตุ | พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงด้วย อ้างอิง: กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 |

| พารามิเตอร์ | HPJ,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | ชั่วโมง |
| ความหมาย | จำนวนชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ยในอาคาร j ในการดำเนินโครงการ ในปี y (ชั่วโมง) |
| แหล่งข้อมูล | บันทึก หรือแบบสำรวจที่แสดงชั่วโมงการใช้งานอาคารจากเจ้าของอาคารหรือผู้ใช้งานอาคาร |
| วิธีการติดตามผล | ประเมินจากจำนวนการใช้งานในช่วงการดำเนินโครงการ ต้องมีจัดเก็บข้อมูลทุกปี กรณีใช้แบบสำรวจ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กำหนดที่ระดับความเชื่อมั่น 90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10 |

| พารามิเตอร์ | FCPJ, i,j,y |
| --- | --- |
| หน่วย | unit |
| ความหมาย | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีความเข้มของคาร์บอนต่ำประเภท i ของอาคาร j ในการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของโครงการ |
| วิธีการติดตามผล | บันทึกค่าหรือติดตามค่าจากหลักฐานแสดงปริมาณการใช้เชื้อเพลิง โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

| พารามิเตอร์ | ECPJ,y |
| --- | --- |
| หน่วย | kWh/year |
| ความหมาย | ปริมาณไฟฟ้าจากระบบสายส่งที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ในปี y |
| แหล่งข้อมูล | รายงานการตรวจวัด |
| วิธีการติดตามผล | ตรวจวัดโดย kWh Meter และตรวจวัดต่อเนื่องตลอดช่วงของการติดตามผล โดยรายงานข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นรายเดือน |

เอกสารอ้างอิง

CDM Methodology

AMS-II.E.: Energy efficiency and fuel switching measures for buildings --- Version 12.0

AMS-III.B.: Switching fossil fuels --- Version 18.0

บันทึกการแก้ไข T-VER-S-METH-06-15

| ฉบับที่ | แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - | 1 มีนาคม 2566 | เปลี่ยนแปลงจากรหัสเอกสารเดิม T-VER-METH-EE-19 Version 02 แก้ไขประเภทโครงการ เพิ่มคำอธิบายวันเริ่มดำเนินโครงการ เปลี่ยนสัญลักษณ์และความหมายของพารามิเตอร์ EFEC,y แก้ไขคำ “พลังงานไฟฟ้า” เป็น “ไฟฟ้า” |
| 02 | 1 | 4 ธันวาคม 2564 | ระบุสาขาและขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการของระเบียบวิธีการ |
| 01 | - | 19 สิงหาคม 2564 | - |